Comment vérifier son nombre de stères reçus

DETERMINATION DES QUANTITES La quantité fournie est exprimée en stère, volume occupé par un lot de bûches de 1m de long, empilé de façon à constituer un parallélépipède de 1m de côté avec une sur mesure d'au moins 4% de la hauteur. Lorsque les bois sont empilés dans un gabarit formant un parallélépipède rectangle, on obtient le volume exprimé en stère équivalent 1 mètre en multipliant le volume du parallélépipède rectangle L x l x h par un coefficient dépendant de la longueur des bûches. v = k x L x l x h. Ce coefficient est donné par le tableau ci-dessous : (tableau issu de la norme NF) : Longueur des bûches Coefficient DIVISEUR (k) 1 m 1 50 cm 1,25 45 cm 1,30 40 cm 1,36 33 cm 1,43 30 cm 1,52 25 cm 1,67 20 cm 1,76 La tolérance pour les volumes est de + 5% Concrètement : Si on prend 5 stères coupé en 1 m, ils occupent 5 m3 en volume. En reprenant ces 5 stères et en les recoupant en 50 cm, le volume occupé n'est plus que 4 m3 (5/1.25) alors qu'il y a toujours 5 stères de bois!. En fait, comme les bûches sont plus courtes, il y a moins d'espaces libres entre les bûches, ce qui explique cette différence de volume occupé alors que la quantité de bois est identique.